Chalmers Robotförening
Grundläggande elektronik 2
Kretsar
Välkomna!

---
Agenda
- Repetition från förra veckan
- Strömmätning
- Spänningsdelning
- RC-filter (typ spänningsdelning) (och kondingar under frekvens)
- Levelshifter
- Foto-diod/transistor som sensor
- Op-amp
- Spänningsregulator (IC)
- Styra motor

---
Repetition
- Spänning – Volt, U, Vattentryck
- Ström – Ampere, I, Vattenflöde
- Resistans – Ohm, Ω, Tvärsnitt
- Effekt – Watt, P, det som blir värme och har sönder saker
- Ohms lag – U=RI, P=UI
- Motstånd – Resistiv, mycket vanlig, 1k
- Konding – Farad, C, Kapacitiv, lagrar energi, vanlig, 3 typer, avkoppling
- Induktans – Henry, L, Induktiv, lagrar energi, mindre vanlig, filter
- Diod – Leder ström i en riktning, bestämt spänningsfall, LED
- Transistor – Ström/spänningsstyrd ”switch”, Bipolär (BJT) och FET
- Effektförlust/Värme – ON-resistans, P=R*I^2, C/W-rating, max-P

---
Parallell- och seriekoppling
- Motstånd
  - Seriekoppling – Rtot = R1+R2+...Rn
  - Parallellkoppling – 1/Rtot = 1/R1+1/R2+...1/Rn
- Capacitans
  - Seriekoppling – 1/Ctot = 1/C1+1/C2+...1/Cn – Klarar högre spänning, men...
  - Parallellkoppling – Ctot = C1+C2+...Cn
- Induktans
  - Seriekoppling – Samma som för motstånd
  - Parallellkoppling – Samma som för motstånd, men klarar högre ström

---
Strömmätning
- Två metoder – Spänningsfall över resistans och induktion
- Induktion kräver specialkomponenter
- Ohms lag – I = U_r/R1
- Fysiskt stort motstånd med liten resistans (under 0.1Ω)
  - P=R*I^2=0.5*2^2=2W = ledset motstånd
- Förstärkare (OP-amp)
- Analog-digital converter (ADC)
  - Vcc/bits, t.ex. 5V/1024 ≈ 4.8mV

---
Spänningsdelning
- Få en högre spänning till en lägre spänning
- V_out = R2/(R1+R2)*V+
  - Ex: V_out=5k/(5k+10k)*8.4V=2.8V (2s Lipo max)
- Stora motståndvärden – lite ström men lurigt brus...
- Ingen spänningsregulator
- Ytterligare last (R3) ändrar R2
- Kan även byggas med C
- Användningområden:
  - Mäta batterispänning
  - Ta fram en referensspänning (för t.ex. komparator/ADC)
  - Användarinput med ratt (byt ut den ena mot en pot)

---
RC-filter
- Vanligt filter (Elektronikens kondom)
- C = frekvensberoende motstånd: R=1/(j*ω*C)=1/(2π*f*C)
- Räkna som en spänningsdelning för den frekvens du vill ha
- Brytfrekvens (ωc, fc) – Den frekvens där signalen sjunkit med 3dB ≈ faktor 2
- Lågpass-filter (LP): (1/(2pi*f*C))/(R+(1/2pi*f*C))
- Högpass-filter (HP): R/((1/2pi*f*C)+R)
- Bandpass-filter (BP): HP + LP
- Användningsområden: Brusiga signaler, specifika signaler, sensorer
LP
HP
BP

---
Levelshifter
- Få en signal av en låg spänning till en hög spänning och tvärtom
- För att inte ha sönder saker
- Låg till hög, hög till låg eller tvåvägs
- Hög till låg – spänningsdelning
- Låg till hög, en transistor och ett pullup
- Tvåvägs (I2C) – en mosfet + pullups
- Användningsområden – Kommunikation mellan 3V3, 5V (och 12V), t.ex. UART, SPI, I2C (mest aktuellt)

---
Levelshifter
Låg till hög (R1 och R2 överflödiga)
Tvåvägs (R1 och R2 främst för I2C, men bra ändå)

---
Fotodiod/transistor som sensor
- Robotar måste känna av sin omgivning
- IR-sensor
- Fototransistor – Transistor där basen styrs av ljus
  - Internt gain – starkare signal
  - Långsamma (stigtider på 100 µs)
- Fotodiod – Diod som genererar ström vid infallande ljus
  - Svagare signal
  - Snabba (stigtider ner till ns)
- IR-källa – IR-LED
- Ljus skickas ut, reflekteras på ett objekt och fångas in av sensorn

---
Fototransistor
- Reflexdetektor (Alla sumorobotar och linjeföljare)
- Transistorn tillåter ström motsvarande mängden ljus in → olika spänning ut
- R2 ganska stort (10k+)
- Typiskt för att hitta vit kant runt sumoplan eller linje för linjeföljare

---
Fotodiod
- Photovoltaic
  - Långsamt
- Photoconductive (reverse bias)
  - Snabbt, mer brus
- Stort RL → mer signal,
  mer brus och långsammare stigtid
- C för minskad stigtid
- Användingsområden:
  - Samma som fototransistor
  - Snabba applikationer, t.ex. kommunikation

---
Op-amp
- Operational Amplifier, operationsförstärkare eller oftast opamp
- Komponenternas komponent – En transistor på sterioder
- Förstärker och filterar signaler och massa annat skojigt
- Dubbel matning (±VCC) ibland
- Användningsområden:
  - Förstärkare (med filter), invertarande och ickeinverterande
  - Komparator
  - Summator
  - Integrator och derivator

---
Förstärkare
- Out = In*(1+R2/R1) (icke-inverterande)
- R1 = 0 borde ge inf förstärkning?
- Gräns för förstärkning beroende på frekvens – högre frekvens = lägre möjlig förstärkning (Gain-Bandwidth Product, GBW)
- En konding i serie med R1 ger HP-gain (C = frekvensberoende resistor)

---
Komparator
- Jämför en spänning med en annan och ger en digital signal (1 om In+ > In-, 0 om In+ < In-)
- Kan byggas av OP-amp eller dedikerad komparator (OP-amp är långsammare)
- Kombinera med spänningsdelare
- Användningsområden:
  - Tachometer
  - Digital sensor

---
Spänningsregulator (och IC)
- Kommer finnas i nästan alla projekt
- Tar högre inspänning och ger en korrekt utspänning.
- Blir varm och går sönder vid för mycket effekt
- Måste ha avkoppling (kondingar)
- Linjära – Enkla, Ineffektiva (78xx och 1117)
- Switchade – Krångligare (kräver induktans), effektiva (över 90%)
- Linjära har dropout voltage (Ud). Typiskt <1V Uin>Uout+Ud
- Effektutveckling – P=I*(Uin-Uout) → Värmeutveckling som sätter den egentliga strömgränsen
- 0.5A vid 12V inspänning är inte samma som för 7V

---
Spänningsregulator (IC)

---
Styra motor (PWM)
- Steg 1 – Styra hastighet ett håll.
- En FET (eller BJT), en schottkydiod, två motstånd och PWM
- PWM – Pulse width modulation (Pulsbreddsmodulering) – Skicka ut ett ”analogt” värde (Tarduino kallar detta för ”AnalogOut”)
  - Vi kan bara skicka ut hög eller låg (5V eller 0V),
    så vi växlar snabbt och tar ett medelvärde
  - Vi kan bara ta ett medelvärde ifall processen
    är långsam, t.ex. en induktans eller en LED
  - Låg frekvens (<1kHz) – Långsamt beteende
  - Medelfrekvens ~4kHz – Pipande motor
  - Hög frekvens (>20Khz) - Switchförluster

---
Styra motor (ett håll)
- Motor kan endast gå åt ett håll, men hastigheten
  kan styras med PWM
- Dioden skyddar mot back-EMF som kan
  förstöra FETen och annat
- Pulldown (R2) ser till att din motor inte kör
  vid ingen signal
- R1 ser till att strömmen inte blir för stor
  från styrningen

---
H-brygga
- Styra motor åt två håll
- Svårt att bygga själv:
  köp färdig h-brygga
- Q1+Q3 = klapp!
- N vs P
- BJT vs FET
- Mosfetdrivare
- Dödtid
- Clampingdioder

---
Vidare läsning/Lärning
- Wikipedia
- Google
- http://arduino.cc
- Fråga någon på CRF